## Slide 1
基于密度聚类和大数据挖掘的
批量告警根因分析
中国移动通信集团河南有限公司
2019年10月

## Slide 2
网络运维IT自主研发竞赛
现状
困境
问题
随着网络业务与技术的发展，网络规模日益增大，网络结构日趋复杂，造成网络业务产生的告警数量急剧增长、告警关联关系异常复杂。
传统的故障定位手段（静态告警RCA规则）在日益变化的网络结构下，已经无法满足快速定位故障的需求。
缺少海量告警间复杂关联关系的多维分析方案。
网络拓扑尤其传输网，关系复杂且准确性不高，参考价值有限。
无法快速定位根因告警，导致故障派单准确率低、故障处理效率低等问题。
无法对海量告警进行有效的压缩，人工处理工作量大、效率低。

## Slide 3
解决方案
告警片划分
针对大赛的需求，提出基于密度聚类和大数据挖掘的批量告警根因分析方法，共有三个步骤 – 告警片划分、主次关联关系挖掘和关联规则泛化。该方案有拓扑依赖性低、规则实时更新保持时效性和可扩展性强的优势。
主次关联关系挖掘
关联规则泛化
当主告警发生时，紧随着会有大量的次告警发生，从时间维度上看，主告警发生时，告警密度较大，其余时候告警密度小，因此可以采取聚类算法对其进行分类，避免不相干的告警产生干扰。
使用聚类算法，常见的有均值平移聚类、层次聚类、密度聚类等算法，考虑到发生时间的疏密，优先考虑基于密度聚类的算法，依据告警发生时间进行聚类。
根据时域划分结果，通过挖掘算法进行根因分析。常见的挖掘算法有关联算法（Apriori, FP-Tree，Eclat）和序列算法(GSP, PrefixSpan)，考虑到告警的上报时间，优先考虑关联算法。
找出所有的二元频繁项集，限制最小支持度进行剪枝，最终通过最小置信度、提升度导出关联规则对，参数调优确定合适的支持度、置信度、提升度。
通过概率统计分析整合相同网元类型的不同主次告警对，达到规则泛化的目的，使主次告警表能够应用到更多场景。
在对关联关系成功挖掘后，生成主次告警表；可依据此规则对一批告警序列进行聚类后压缩，找出根告警。

## Slide 4
算法流程图
数据清洗
建模分析
人工规则筛选
规
则
训
练
告
警
压
缩
四级告警去除
网元名称+告警标题
地市划分
告警片划分
主次关联关系挖掘
地市关联规则合并
关联规则泛化
四级告警去除
网元名称+告警标题
地市划分
告警片划分
关联规则应用
地市剩余告警合并
告警去重
告警清除时间筛选
告警次数筛选

## Slide 5
成果创新点
关键技术点1：基于DBSCAN密度聚类算法实现告警片划分
算法效果
算法原理
概念定义
领域：给定对象半径内的区域称为该对象的邻域
核心对象：给定对象领域的样本点数大于则称为核心对象
密度直达：如果在的领域内，且为核心对象，则称对象从对象出发是密度直达的（directly density-reachable）
密度可达：给定样本集合,如果存在对象链，使得，对象可由密度直达，则称则称对象从对象出发是密度可达的（density-reachable）
密度相连：如果存在对象，使得对象和对象都是从密度可达的，则称对象和对象密度相连（density-connected）
算法流程
根据给定的邻域参数和确定所有的核心对象
选择一个未处理过的核心对象，找到由其密度可达的的样本生成聚类“簇”
重复以上过程
实时告警数据
时域划分结果

## Slide 6
成果创新点
关键技术点2：基于Eclat大数据挖掘算法实现告警主次关联分析
算法效果
算法原理
概念定义
项集：包含0个或者多个项的集合称为项集（Item Sets）
支持度：数据集中该项集出现的次数（Support）
置信度：出现某对象时，必定出现另一些对象的概率（Confidence）
提升度：对象之间相互独立出现的程度（Lift）
算法流程
master_title: 主告警标题
master_device_name: 主网元名称
master_ne_type: 主网元类型
slave_title: 次告警标题
slave_device_name: 次网元名称
slave_ne_type: 次网元类型

## Slide 7
成果创新点
关键技术点3：基于概率统计实现主次关联规则泛化
算法效果
算法原理
算法流程（1/2）
主网元ID | 主告警ID | 主网元类型 | 次网元ID | 次告警ID | 次网元类型 | 主频数 | 次频数 | 主次频数
A1 | a | C | B1 | b | D | x1 | y1 | z1
A2 | a | C | B2 | b | D | x2 | y2 | z2
当C等于D，A1等于B1，A2等于B2，合并如下：
主告警ID | 主网元类型 | 次告警ID | 次网元类型 | 主频数 | 次频数 | 主次频数 | 是否同网元
a | C | b | D | X1+x2 | y1+y2 | z1+z2 | 1
当C等于D，A1等于B1，A2不等于B2，合并如下：
主告警ID | 主网元类型 | 次告警ID | 次网元类型 | 主频数 | 次频数 | 主次频数 | 是否同网元
a | C | b | D | x1 | y1 | z1 | 1
a | C | b | D | x2 | y2 | z2 | 0

## Slide 8
成果创新点
关键技术点3：基于概率统计实现主次关联规则泛化
算法效果
算法原理
算法流程（2/2）
当C等于D，A1不等于B1，A2不等于B2，合并如下：
主告警ID | 主网元类型 | 次告警ID | 次网元类型 | 主频数 | 次频数 | 主次频数 | 是否同网元
a | C | b | D | X1+x2 | y1+y2 | z1+z2 | 0
当C不等于D，合并如下：
主告警ID | 主网元类型 | 次告警ID | 次网元类型 | 主频数 | 次频数 | 主次频数 | 是否同网元
a | C | b | D | X1+x2 | y1+y2 | z1+z2 | 0
当C等于D，A1不等于B1，A2等于B2，合并如下：
主告警ID | 主网元类型 | 次告警ID | 次网元类型 | 主频数 | 次频数 | 主次频数 | 是否同网元
a | C | b | D | x1 | y1 | z1 | 0
a | C | b | D | x2 | y2 | z2 | 1

## Slide 9
成果创新点
关键技术点4：拓扑依赖性低
算法效果
算法原理
当前的告警分析方法包括人工经验规则库、质心算法、调用链分析等对于拓扑的依赖性都很强，当前现网各个省份拓扑尤其传输网都比较欠缺，造成很多场景算法不适用，当前提出的基于密度聚类和大数据挖掘的解决方案，主要通过告警发生的时间频次来分析，拓扑的应用主要在于规则的校验筛选，依赖度低，可以很好的适用于现网的单域分析、跨域分析。
质心算法
调用链分析
无拓扑分析结果
same_flag: 是否同网元
master_title: 主告警标题
master_device_type: 主网元类型
slave_title: 次告警标题
slave_device_type: 次网元类型

## Slide 10
成果创新点
关键技术点5：规则实时更新 & 增量学习
算法效果
算法原理
人工经验规则库存在随着现网拓扑的多变导致规则老旧不适用，当前提出的基于密度聚类和大数据挖掘的解决方案，每日（小周期）增量的学习新的告警，迭代更新，同时每半年（大周期）重新整体训练规则，可以很好的保持实效性、适用性。
历史训练规则
老旧规则删除
新规则删除

## Slide 11
成果创新点
关键技术点6：可扩展性强
算法原理
算法所需的输入告警（告警标题、网元名称、告警发生时间、网元类型等）为主、拓扑为辅，各个省份具备。
算法依赖的算法密度聚类、大数据挖掘，皆为python具备的算法包，不需要GPU处理，CPU、内存、存储占用资源量小，一天全量数据运行，整体运行时间30分钟左右。

## Slide 12
系统架构流程图
数据获取
数据清洗
建模分析
优化迭代
模型评估
离线
训
练
在线
训
练
告警字段
拓扑数据
资源数据
人工规则表
删除干扰项、缺省项
过滤频发告警
过滤瞬断告警
过滤无价值告警
基于密度聚类
和大数据挖掘
生成的
主次关联表
告警字段
拓扑数据
资源数据
删除干扰项、缺省项
过滤频发告警
过滤瞬断告警
过滤无价值告警
告警压缩
基于密度聚类
和大数据挖掘
生成的
主次关联表
合并
应用
更新
主次关联表准确度评估
反馈
主告警准确度评估
反馈

## Slide 13
应用效果 – 主次关联规则
通过湖南9月14号一天全量数据共挖掘出4948条主次关联规则。
same_flag: 是否同网元
master_title: 主告警标题
master_device_type: 主网元类型
slave_title: 次告警标题
slave_device_type: 次网元类型

## Slide 14
应用效果 – 全量告警压缩
湖南9月14号一天全量告警共2670977条，压缩后还剩429条可能根告警。

## Slide 15
感谢聆听！